| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH | Betriebsanweisung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | Stand: 06/2013 |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: | Tätigkeit: | Unterschrift: |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
|  | Neutralreiniger 222 |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Xi | Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie1999/45/EG Reizung der Augen. Bei sachgerechter Verwendung keine Einflussnahme auf die Umwelt |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374) Atemschutz: Im Normalfall nicht erforderlich Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 344) Augenschutz: Schutzbrille (EN 166 dichtschließend mit Seitenschildern) Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |
|  | Im Brandfall: Auf Umgebungsbrand abstimmen. Explosion- und Brandgase nicht einatmen. da mögliche Bildung von Kohlenoxiden und toxische Pyrolyseprodukte. Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |
| ERSTE HILFE – Notruf 112 |
| Ersthelfer: Herr/ Frau | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser mehrere Min. spülen, falls nötig Arzt aufsuchen. Hautkontakt: Gründlich mit viel Wasser waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser Spülen, Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Abfallschlüssel- Nr. EG: 07 06 01 wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |