| Name des Betriebs: OTTO OEHME GmbH | Betriebsanweisung Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) | Stand: 06/2013 |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: | Tätigkeit: | Unterschrift: |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
|  | ZEM-EX 349 |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| Xi | Reizung der Augen Reizung der Haut Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Atemschutz: Atemschutzmaske Ggf. Filter P 2 (EN 143) Handschutz: Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374) Augenschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschilder tragen Körperschutz: Arbeitschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 344, langärmelige Arbeitskleidung) Verhaltensregeln: Unter Verschluss aufbewahren! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112 |
|  | Im Brandfall: Explosion- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall können sich bilden: Ätzende Gase, Ammoniakgas, Schwefeloxide, Stickoxide, Wasserstoffgas, Drucksteigerung führt zur Berstgefahr. Geeignete Löschmittel: Auf Umgebungsbrand abstimmen Auslaufen: Verschüttetes Gut mit saugfähigem Material (z.B. geeignetem Chemikalien- binder) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen. Sonstiges: Unbeteiligte warnen! Vorgesetzten informieren! Unfalltelefon: 112 |
| ERSTE HILFE – Notruf 112 |
| Ersthelfer: Herr/ Frau | Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen und Frischluft zuführen. Je nach Symptomatik Arzt konsultieren. .Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztliche Rat einholen. Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich Spülen, Augenarzt aufsuchen, Datenblatt bereithalten. Hautkontakt: Gründlich mit Wasser spülen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren. Verschlucken: Sofort Arzt konsultieren, Datenblatt mitführen.. Allg. Hinweise: Bei Symptomen, die auf Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Abfallschlüssel- Nr. EG 06 01 99 Abfälle a.n.g. 16 05 07 gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten Örtlich behördliche Vorschriften beachten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und bei der zuständigen Entsorgungsstelle abgeben. |