Produktbeschreibung: Polymerdispersion auf Basis neuartiger Polymere zur Beschichtung von wasserbeständigen, elastischen Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Elastomer sowie leicht porösem Natur- und Kunststein in stark frequentierten Objektbereichen.

STRAPA Brillant 07 bildet eine harte, aber zähelastische und wasserbeständige Hochglanzbeschichtung mit hoher Strapazierfähigkeit. Die Pflegeschicht ist trittfest – schmutz- und strichabweisend – desinfektionsmittelbeständig – UHS-polierbar – langlebig – und erleichtert die Unterhaltsreinigung.

Anwendung und Dosierung: Auf grundgereinigtem Bodenbelag

• pur     1 bis 3 mal bei Raumtemperatur gleichmäßig auftragen, zwischen den Beschichtungen 30 bis 60 Minuten Trockenzeit bei guter Belüftung einhalten. Der abgetrocknete Pflegefilm ist mit High-Speed-/UHS-Maschinen polierbar.

Auftragsmenge: 20 – 30 ml Konzentrat/m2 Bodenbelag.

Produktbeschaffenheit: Weiße, milchige Flüssigkeit

pH-Wert (Konzentrat):

Inhaltsstoffe:	Polymere, Wachse, Netzmittel, Konservierungsmittel, Hilfsstoffe.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Verpackung: 1/10 l Gebinde

Art.-Nr.: 444

Produktcode: GE 20

Lager-Hinweis: Vor Frost und Hitze schützen.

# Text boxes

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fußbodenpflege

Doc 072006

Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjährigen Erfahrungen, sowie Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten und Materialbeschaffenheiten im Objekt können jedoch im Einzelnen von uns nicht überprüft werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der Wert der Arbeiten hängt von der fachgerechten Ausführung durch den Anwender ab. Bei eventuellen Zweifeln über die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich der Anwender das Produkt an unauffälliger Stelle zu testen und sich gegebenenfalls anwendungstechnische Unterstützung  einzuholen. Für unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung. Alle vorhergehenden Produktdatenblätter verlieren mit diesem Datenblatt ihre Gültigkeit.